## Slide 1: Nutanix基盤の構築自動化
v2020.07.09 : Yuichi Ito

## Slide 2: 目次
インフラ自動化の全体像
リモート機器のCLI操作(解説+ハンズオン)
Nutanix ClusterのAPI操作(解説+ハンズオン)
0からの自動化されたNutanix基盤の構築手法
  Foundation を API で実施する
  EULA(初期登録)をAPIで実施する
  初期セットアップをAPIで実施する
  ホストの電源管理(全停止/起動)
インフラ自動化サービスの構築例(Nutanix-Japan)
13:00
13:30
14:30
16:00
17:00終了
追加QA

## Slide 3: 演習環境について
Cluster
Client VM
(Linux)
CVM
Nutanix POC環境
もしくは自前で用意
第二部
Paramiko
第三部
REST API
ローカル
PC
提供される環境の場合
SSHかGUI接続
演習用
コード

## Slide 4: Nutanix Japanの自動化のコード
内容は保証はできませんが、公開しております
https://github.com/nutanix-japan/lab_automation
コードについては5章で具体的な自動化のサービス開発例で題材として一部をとりあげます
「automation_training」というディレクトリに本資料と演習も含めたサンプルコードがあります

## Slide 5: APIの参考ページ
Nutanix Portalのドキュメント
Nutanix Developer Portal: https://www.nutanix.dev/

## Slide 6: 第1部 インフラ自動化の全体像とNutanix

## Slide 7: この章のゴール
インフラ自動化の全体像を把握
なにを自動化するかにより、どのようなツールを使うか把握
自動化をどのようにプログラムで実装するか
代表的なツールの把握
クライアントとサーバーでデータをやりとりする方法の把握

## Slide 8: そもそもインフラ自動化ってなに?
「インフラ」の構築や運用を自動化すること
インフラの定義はおおまかに2種類
  OSより上の世界のインフラ(DBやミドルウェアなど)
  OSより下の世界のインフラ(ネットワーク、仮想化基盤など)
やりたいことにより実現手法やツールが異なる
一般的(アプリ屋)
専門的(インフラ屋)
本トレーニングの内容
インフラ基盤
(クラウドや仮想化、ネットワークなど)
OS (仮想マシン、インスタンス)
アプリケーション
(DB、ミドルウェア、開発中のサービス)
自動化の場所により、インフラ自動化は
全く異なるものとなる。
アプリ屋が言う「インフラ自動化」は主に最上位層
インフラ屋の自動化は最下位層
OSはアプリ屋もインフラ屋もやる

## Slide 9: 自動化のメリット
マニュアル操作の人的コストを削減する
  定形作業の量をこなせる
  定形作業がはやくこなせる
例)レガシー環境での本番環境用の仮想マシンの払い出し
仮想化
エンジニア
ネットワーク
エンジニア
セキュリティ
エンジニア
作業エンジニア
or
ユーザー本人
目的
自動化
X 時間、X 日
X 秒
X 分
作業
自動化
手動

## Slide 10: 自動化の大前提
人間が「簡単」に実現できないことは自動化できない
手順書相当のものを定義なりプログラムに落とし込む
実現難易度を低下させる
  基盤にクラウド(パブリック/プライベート)を選ぶ。基盤自体がすでに半自動化されているため
  構築や運用ルール自体を簡素化する(条件分岐を減らす)
  レガシーな手法ではなく比較的新しい手法を使う
エンジニア
臨機応変に対応できる
作業に時間がかかる
手順書
プログラム
構成管理の定義
自動化
臨機応変に対応できない
「定形」作業が高速
作成と参照
作成

## Slide 11: OSより「上」のレイヤの自動化の目的
サービスやアプリの品質向上
  複雑なインストール作業(パッケージのインストールや設定ファイルの編集)を手動で実施しない
  常に綺麗な安定した環境を低コスト(手軽,迅速)に使える
前提として安定的な基盤(オンプレ、パブリッククラウド)があり、そのレイヤは自動化の対象外
アプリケーション
(DB、ミドルウェア、開発中のサービス)
OS (仮想マシン、インスタンス)
レガシー手法
手順書で手動で既存
マシンの更新
構成定義ファイルを使って、
ツールでマシンを更新など
自動化

## Slide 12: OSより「下」のレイヤの自動化の目的
前提: 基盤は上のレイヤほど頻繁な作り直しは発生しない
構築コストの低減
運用コストの低減(主流)
OS
OS
OS
OS
Network
一般的な手法
手順書に従って
クラウド基盤の構築。
マシンやネットワークを
ブラウザGUIで作成する
定義された構成で
クラウド基盤を自動構築。
定義された構成のマシンや
ネットワークを自動作成。
自動化を使った手法
クラウド基盤など

## Slide 13: どこで自動化を実施するか
ローカルホスト
  シンプル
リモートホスト
  多数の環境を自動化する場合の主流
  自動化ツールの恩恵を受けるためWindowsよりLinuxがよい
  どのようにして接続するか
OS
インフラ基盤
アプリ
リモートマシン
自動化プログラム
自動化の
ターゲット
操作

## Slide 14: 自動化サービスをどう動かすか
入門: スクリプトを手動で起動(本トレーニング)。簡単に実現可能だが、自動化を利用できる管理者が限られる
本格的: 自動化を実施するアプリケーション(ブラウザベースのサービスが多い)を作成。開発が大変だが利用が簡単
プログラム
(スクリプト)
OS
SSHで操作端末にログイン
コマンド操作でプログラムを起動
プログラム
(ブラウザアプリ)
OS
管理者
管理者 + ユーザー
インフラ
ブラウザでアクセス
ボタンなどで操作
入門的な手法
本格的な手法

## Slide 15: インフラ自動化の手法の体系図
インフラ寄り
アプリ寄り
宣言的
手続き的
基盤自体の独自API, 独自CLI
(Foundation API, Nutanix APIなど)
シェルスクリプト
プロビジョニング
(AWS CloudFormation, HashiCorp
Terraform, Nutanix Calmなど)
クラウドの
マネージドサービス
(AWS RDS, Nutanix Eraなど)
構成管理ツール
(Ansible, Nutanix Calmなど)
コンテナと
オーケストレーション
(Docker, Kubernetesなど)
CI/CD
(Jenkinsなど)
REST API等はこれらの
ツールのいくつかを
使う手法(作法)

## Slide 16: 手法: OSのコマンドを使うスクリプト
古典的な自動化の手法
例: 新規Linuxへのパッケージ郡のインストールとセットアップ
各コマンドは「標準入力によるパラメーターの指定」を避けてオプションなどで「1ライナー」で実施するのがよい
1ライナー実現に便利なシェル機能やコマンド
  パイプ
  リダイレクト
  cat コマンド
  yesコマンド
  teeコマンド

## Slide 17: 手法: コマンドの良い例、悪い例
# ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
17:20:66:96:9f:63:b9:3d:09:5f:...
SSH鍵作成の自動化しにくい例
# ssh-keygen -q -f /root/.ssh/id_rsa -N ''
#
SSH鍵作成の自動化しやすい例
標準入力なし
鍵の指定
パスフレーズの指定
# yum install nmap
Failed to set locale, defaulting to C
...
Total download size: 2.8 M
Installed size: 9.7 M
Is this ok [y/N]:
# yum install -y nmap
Failed to set locale, defaulting to C
...
Total download size: 2.8 M
Installed size: 9.7 M
Downloading Packages:
...
Complete!
パッケージインストールの自動化しくにい例
パッケージインストールの自動化しやすい例

## Slide 18: 手法: 製品の独自CLI
アプリや製品ごとに用意されているCLI
短いコマンドで必要な機能を実現できるので、ユーザーの日常操作だけでなく、スクリプトやプログラムに組み込むと強力
例
  DataBaseの操作コマンド
  Nutanixのncli, acli, vSphereのCLI

## Slide 19: 手法: 専用API
各製品が外部操作を目的に公開しているAPI
後述のREST APIを使わない場合は、APIを操作するライブラリ(例えばJava)とともに公開していることが多い
ミドルウェア系のサービス(データベース)などに多い
例
  Mongo DB
  Redis
  Object Storage
自作
プログラム
利用
ライブラリ
(API定義)
サービス
(Mongo DBなど)
通信(ユーザーにとっては
通常はブラックボックス)

## Slide 20: 手法: REST API
REST APIはhttpを使ったAPIの呼び出し(共通プロトコル)
httpが使えるプログラミング言語(主要言語はほぼ全て)であれば、どれでもAPIを利用できる
REST APIでどのような機能を提供するかは製品やアプリケーションで異なるが、プロトコル(手順)レベルでは大差ない
例
  Nutanix(仮想マシンの作成)
  VMware
  Cisco
プログラム
サービス
(Nutanixなど)
通信の共通規格(プロトコル)
HTTPを利用
HTTPメソッドの使い方の規定
サービスごとに
異なる具体的なAPI
REST API

## Slide 21: 補足: Ansible
OSレベルの構築自動化の定番
「あるべき姿」を定義すると、その状態になるための動作(パッケージのインストールや更新)を自動で実施してくれる
シェルスクリプトだと煩雑になる条件分岐をAnsibleが吸収してくれるため、目的を実現する難易度が下がる
Nutanix上のVM(Windows含む)にも利用可能
Linux1
(状態A)
Linux2
(状態B)
Ansibleの適用
Playbook
(定義書)
状態Cにする
Linux1
(状態C)
Linux2
(状態C)
Ansibleの適用後

## Slide 22: 補足: コンテナ(Dockerなど)
アプリレイヤーの自動化の定番。構築するサービスの部品
OS上に可搬性のある軽量OS(表面)のイメージ(テンプレート)を複数展開できる。展開したイメージがコンテナと呼ばれる
Nutanix上でも利用可能(Ansibleなどでホスト構築するとよい)
OS
コンテナエンジン
コンテナ
コンテナ
開発環境
OS
コンテナエンジン
コンテナ
コンテナ
本番環境
イメージ(テンプレート)の
リポジトリ
開発作業
サービスを本番に
展開するコストが
激減する

## Slide 23: 補足: コンテナオーケストレーション(k8sなど)
コンテナ(部品)を束ねてサービスやアプリを構築する
複雑に絡み合うコンテナを人間がコントロールするのは手間がかかるので、利用法を定義して、オーケストレーションツールにそれを勝手に実現させる(トラブルがあれば勝手に修復)
コンテナ
コンテナ
コンテナ
コンテナ
コンテナ
コンテナ
コンテナ
コンテナ
複数コンテナで構成されるアプリケーション
オーケストレーターで連携のための構成を定義

## Slide 24: 送る/受け取る情報(データ)の扱い
構成情報の管理や、APIでのパラメーター渡しに使うデータの形式が必要
よくある形式
  JSON
  XML
  YAML
  独自形式

## Slide 25: JSON
JavaScriptでデータを表現するのに使われていた形式
他のプログラミング言語やサービスにも広く採用されている
REST APIではJSONを使うことが多い
JSONの特徴
  中括弧({})でキーとバリューを対応付ける
  キーには文字列型を使うことが多く、バリューは様々な原始的な型(数値, 文字列, boolなど)が使われる
  バリューに配列や中括弧{}を持たせることもできる
  中括弧の要素は順序が不定だが、配列は順序がある

## Slide 26: JSONのサンプル
JSONで定義されたクラスター構成から抜粋

## Slide 27: YAML
JSONに似ているが、中括弧や大かっこではなく、インデントで構造を定義する
構成定義ファイル(AnsibleやDocker, Kubernetesなど)で利用されることが多い

## Slide 28: YAMLのサンプル
YAMLで定義された自動化アプリケーションから抜粋

## Slide 29: 自動化ツールのおすすめの使い分け
基盤操作
  とりあえず使いたい: 独自CLIをParamikoで呼び出す
  より複雑なシステムを構築したい: APIの利用を検討(CLIよりもAPIのほうが難しいが、柔軟性がありデータ操作しやすい)
  冪等性が欲しい: Ansibleの製品向けモジュール(Networkなど)
OSのセットアップ
  Ansibleもしくはデプロイツール
アプリケーションの開発と運用
  OS上ではなくコンテナ(Docker)上に構築する
  大規模な場合はKubernetesで管理する
  マネージドサービス(DBやストレージ)

## Slide 30: 第2部 リモート機器のCLI操作

## Slide 31: この章のゴール
PythonとParamikoモジュールを使ってリモートシステムにログインしてコマンドを発行し、結果を取得する
JSONの処理について学ぶ
Nutanixの独自CLI(ncli)を発行して結果をJSONで取得。それをPythonで処理をする

## Slide 32: リモート機器の操作手法
手法は様々で利用が簡単なツールを選ぶべき
複雑化する可能性があるのであれば、プログラム内で直接使えるツールを選ぶべき
本トレーニングではParamikoを利用
  Pythonで直接利用できるSSHのライブラリ
  リモートでコマンドを発行し、結果を取得できる
数行の自動化プログラム
バッチ
シェルスクリプト
複雑な自動化プログラム
プログラミング言語
リモート操作ライブラリ
ツールの使い分け

## Slide 33: 参考: SSHでのリモートコマンド発行
sshコマンドに続けてリモートで発行するコマンドを実行
鍵登録していないとパスワードが聞かれる(自動化しづらい)
標準出力と標準エラー出力が交じる
$ ssh nutanix@10.149.11.41 uname -a
The authenticity of host '10.149.11.41 (10.149.11.41)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:tKejeRLXq9u+zPY4BQMXyHF/qOqsQuWkRBsvA/lU8ig.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '10.149.11.41' (ECDSA) to the list of known hosts.
Nutanix Controller VM
nutanix@10.149.11.41's password:
Linux ntnx-15sm60250162-b-cvm 3.10.0-862.14.4.el7.nutanix.20190515.cvm.x86_64 #1 SMP Wed May 15 22:19:47 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
$ ssh nutanix@10.149.11.41 "cat /proc/meminfo | grep -i memtotal"
Nutanix Controller VM
nutanix@10.149.11.41's password:
MemTotal: 20560024 kB

## Slide 34: 参考: SSHの鍵登録のやりかた
接続先マシンユーザーの「~/.ssh/authorized_keys」に接続元の公開鍵を登録するとパスワードが聞かれない
手動よりも「ssh-copy-id」コマンドが楽でおすすめ
AnsibleやDocker(リモートホスト操作)などでも鍵登録が必要な操作があるので、事前に鍵を交換しておくとよい
$ ssh-copy-id root@10.149.245.105
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/Users/yuichi/.ssh/id_rsa.pub"
root@10.149.245.105's password:
Number of key(s) added: 1
Now try logging into the machine, with: "ssh 'root@10.149.245.105'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
$ ssh root@10.149.245.105 uname -a
Linux test-yuichi 3.10.0-1062.el7.x86_64 #1 SMP Wed Aug 7 18:08:02 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

## Slide 35: 参考: Expectによる対話シェルの処理
標準入出力を用いた自動化手法
人間の代わりにシェル出力に応じた応答を実施
expect -c "
spawn ssh nutanix@10.149.11.31 uname -a
expect \"password:\"
send \"nutanix/4u\n\"
expect \"$\"
exit 0
"
$ ./lesson01_expect.sh
spawn ssh nutanix@10.149.11.31 uname -a
Nutanix Controller VM
nutanix@10.149.11.31's password:
Linux ntnx-15sm60250162-a-cvm
3.10.0-862.14.4.el7.nutanix.20190515...
Expectコマンドと処理の定義
実行
lesson01_expect.sh

## Slide 36: Paramikoによるリモート機器のコマンド発行
ParamikoはSSHでリモート機器を操作するPythonライブラリ
パスワード認証などを回避してくれるため鍵なしでも「接続先IP, ユーザー名, パスワード及び実行コマンド」で結果を得れる
SSH接続先の
ホスト
SSH
Paramiko
(ライブラリ)
コマンド
プログラム
SSH周りの処理を隠蔽
ユーザー名とパスワード入力など

## Slide 37: Paramikoのインストール
Python3のインストール
paramikoモジュールのインストール
root@ubuntu:~# apt install -y python3 python3-pip
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
python3 is already the newest version (3.8.2-0ubuntu2).
python3-pip is already the newest version (20.0.2-5ubuntu1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
root@ubuntu:~# pip3 install paramiko
Requirement already satisfied: paramiko in /usr/local/lib/python3.8/dist-packages (2.7.1)
Requirement already satisfied: ...
root@ubuntu:~# python3
Python 3.8.2 (default, Apr 27 2020, 15:53:34)
>>> import paramiko
>>>
Paramikoが正常にインストールできていなければエラーが発生

## Slide 38: Paramikoの利用手順(1) : 概要
SSH Clientのオブジェクトを作成
SSHの接続先の鍵情報の管理方法を設定
connectで接続する
exec_commandでコマンドを実行。標準出力オブジェクトを得る
標準出力オブジェクトから結果を文字列として取得
closeで接続を閉じる
import paramiko
client = paramiko.SSHClient()
client.load_system_host_keys()
client.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
client.connect('10.149.11.31', username='nutanix', password='nutanix/4u', timeout=3.0)
(stdin, stdout, stderr) = client.exec_command('uname -a')
print(stdout.read().decode())
client.close()

## Slide 39: Paramikoの利用手順(2) : SSHクライアントの作成
Paramikoを利用するための準備
  Python3をインストールする
  pip3でparamikoモジュールをPythonにインストールする(pipはPythonのパッケージ管理ツール。yumやaptみたいなもの)
プログラムでの利用
  import文でparamikoモジュールを読み込み
  SSHClient関数でSSHクライアントオブジェクトを作成
import paramiko
client = paramiko.SSHClient()

## Slide 40: Paramikoの利用手順(3) : ホストキーの設定
リモートホストに接続するまえにSSHの「つなぎますか? yes/no」の要求を避けるための設定が必要
標準的なSSHの接続先の公開鍵鍵登録の設定
  ホストの鍵設定を読み込む: load_system_host_keys()
  新規接続先をどう扱うか指定: set_missing_host_key_policy()
  自動で鍵登録をするポリシー: paramiko.AutoAddPolicy()
import paramiko
client = paramiko.SSHClient()
client.load_system_host_keys()
client.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())

## Slide 41: Paramikoの利用手順(4) : 対象ホストへの接続
SSHクライアントで対象ホストに接続
必要なパラメーター
  IP
  ユーザー名
  パスワード
  タイムアウト(必須ではないが指定が望ましい)
client.connect(
'10.149.11.31',
username='nutanix',
password='nutanix/4u',
timeout=3.0
)

## Slide 42: Paramikoの利用手順(5) : コマンドの実行
接続後にexec_commandメソッドでコマンドを実行
その操作に関わる入出力オブジェクトが返り値で得られる
返り値
  標準入力: キーボード入力をしたいときに使う
  標準出力: コマンドの表示結果を得たいときに使う
  標準エラー出力: コマンドのエラー出力を得たいときに使う
(stdin, stdout, stderr) = client.exec_command('uname -a')

## Slide 43: Paramikoの利用手順(6) : 標準出力の取得
2種類の取得方法(ほぼファイル読み込みと同じ)
  read関数でまとめてバイト列を取得(それを文字列に変換)
  forループで一行ずつ文字列を取得。コマンド出力が長い場合はこちらがおすすめ(割愛)
補足: バイナリ文字列をdecodeすると文字列にできる
print(stdout.read().decode())
標準出力をすべて読み込み(出力が終わるまでプログラムはストップ)
得られたバイナリの出力をUTF-8の文字列へデコード

## Slide 44: 接続のクローズ
コマンド発行と結果取得を任意の回数繰り返し、リモートホストが用済みになったら接続を切る
接続を切らないとParamikoの内部リソースが開放されない場合があるので、必ずcloseメソッドを呼び出すこと
client.close()
コマンド発行ごとにクローズせずに何度もexec_commandと出力の読み込みを繰り返してもよい。
最後にクローズすること。

## Slide 45: Paramiko利用時の注意点
ホスト追加のポリシーがないと、新規ホスト接続時にエラー終了する
exec_commandを高速に連続で呼ばないこと。結果を全て取得し終わる(readの呼び出し)か、終わることが想定される時間までtime.sleep関数で待つなどしないとエラー
勝手に接続が開放されないので、closeメソッドを呼ばないとリソースリークが発生して内部スレッドがどんどん増え、CPUやメモリを無駄に消費する

## Slide 46: Paramikoを呼び出すラッパー関数のサンプル
今までの定義を呼び出すごとに毎回書くのは面倒
コマンドを引数で受け取り、得られた出力を文字列で返すラッパー関数を作成すると便利
def exec_command(ip, user, password, command):
client = paramiko.SSHClient()
client.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
client.connect(ip, username=user, password=password, timeout=3.0)
(stdin, stdout, stderr) = client.exec_command(command)
output = stdout.read().decode()
client.close()
return output

## Slide 47: 演習
paramikoを使って以下のコマンド結果を取得する
  cat /proc/cpuinfo
  cat /proc/meminfo
接続先: ClusterのVIP(CVMのどれか)
さきほど提示したラッパー関数を使うと簡単

## Slide 48: PythonプログラムでJSONを処理する
ParamikoでのNutanix操作、REST APIでのNutanix操作ではJSON形式のデータのやりとりが頻発する
各プログラミング言語で専用のライブラリがあるが、Pythonでは辞書型とjsonモジュールのみで処理可能
json.loads関数で文字列のJSONを辞書型に変換する
json.dumps関数で辞書型を文字列のJSONに変換する
外との通信の際には文字列のJSONを使い、Pythonのプログラム内では辞書型を使うのが一般的

## Slide 49: JSON利用のサンプル(1): JSON Text -> Dict
ファイルに書かれているテキスト(中身はJSON)の読み込み
文字列のJSONをPythonの辞書型に変換
import json
with open('input.json') as fin:
text = fin.read()
d = json.loads(text)
print(d)
print()
print(d['children'][0]['name'])
$ python3 load_json.py
{'name': 'taro', 'age': 40, 'children': [{'name': 'ichiro', 'age': 10}, {'name': 'jiro', 'age': 5}]}
ichiro
{
"name": "taro",
"age": 40,
"children": [
{"name":"ichiro", "age": 10},
{"name":"jiro", "age": 5}
]
}

## Slide 50: JSON利用のサンプル(1): Dict -> JSON TEXT
Pythonのプログラム内ではJSONを辞書型として使う
保存したりネットワークなどで送る際はテキストに変換
import json
d = {
"uuid": "f7a54088-9860-458b-a723-8b9e577f0c8f",
"name": "vm1",
"memory": "2048mb"
}
with open('out1.json', 'w') as fout:
fout.write(json.dumps(d))
with open('out2.json', 'w') as fout:
fout.write(json.dumps(d, indent=2))
{"uuid": "f7a54088-9860-458b-a723-8b9e577f0c8f", "name": "vm1", "memory": "2048mb"}
{
"uuid": "f7a54088-9860-458b-a723-8b9e577f0c8f",
"name": "vm1",
"memory": "2048mb"
}

## Slide 51: ParamikoでNutanixを自動操縦する(1)
Linux的な利用法は可能
ncli(クラスタの操作)やacli(ハイパーバイザー(AHV)の操作)を使うと様々なNutanix独自の操作を呼び出せる
コマンド出力結果をJSON形式にすることで、通常の出力(人間向け)よりもプログラムで処理しやすくなる
acliのJSON出力取得法: オプションで「-o json」を指定
ncliのJSON出力取得法: オプションで「--json=true」を指定

## Slide 52: ParamikoでNutanixを自動操縦する(2)
NCLIやACLIはパスが通っていないと利用できない
遠隔操作時はパスをまず通す必要があり、それには専用のスクリプトを「source /etc/profile」として通す。もしくは絶対パスを利用する
$ which ncli
~/prism/cli/ncli
$ ssh nutanix@10.149.161.31 "ncli cluster info"
bash: ncli: command not found
$ ssh nutanix@10.149.161.31 "source /etc/profile; ncli cluster info"
Cluster Id : 0005a8d1-abf6-a1d0-0000-000000011431::70705
Cluster Uuid : 0005a8d1-abf6-a1d0-0000-000000011431
...
$ ssh nutanix@10.149.161.31 "/home/nutanix/prism/cli/ncli cluster info"
Cluster Id : 0005a8d1-abf6-a1d0-0000-000000011431::70705
Cluster Uuid : 0005a8d1-abf6-a1d0-0000-000000011431
...

## Slide 53: ncliのJSON出力例
ncli <コマンド> --json=true とすると、出力がJSONとなる
nutanix@NTNX-15SM60250162-A-CVM:10.149.11.31:~$ ncli host ls --json=true
{"data":[{"serviceVMId":"00058df6-b289-00c6-0000-000000007527::16986566","uuid":"a0dd6b68-25e5-48af-ab5f-e9ba62f67657","diskHardwareConfigs":{"1":{"serialNumber":"BTHC512000551P6PGN","diskId":"00058df6-b289-00c6-0000-000000007527::16986577","diskUuid":"fab33afc-96f9-4340-b76a-87b695feb335","location":1,"bad":false,"mounted":true,"mountPath":"/home/nutanix/data/stargate-storage/disks/BTHC512000551P6PGN",
...

## Slide 54: acliのJSON出力例
acli -o json とすると、出力がJSONとなる
nutanix@NTNX-15SM60250162-A-CVM:10.149.11.31:~$ acli -o json host.list
{"status": 0, "data": [{"hypervisorName": "AHV", "schedulable": true, "hypervisorAddress": "10.149.11.21", "uuid": "a99e2678-3f60-4b37-b201-5d0cfd226ed5", "hypervisorType": "kKvm"}, {"hypervisorName": "AHV", "schedulable": true, "hypervisorAddress": "10.149.11.22", "uuid": "1a1d1102-64ab-4cc1-a736-684a4ed83464", "hypervisorType": "kKvm"}, {"hypervisorName": "AHV", "schedulable": true, "hypervisorAddress": "10.149.11.23", "uuid": "de80adb3-f889-4139-bd68-b6e1d974d036", "hypervisorType": "kKvm"}, {"hypervisorName": "AHV", "schedulable": true, "hypervisorAddress": "10.149.11.24", "uuid": "a0dd6b68-25e5-48af-ab5f-e9ba62f67657", "hypervisorType": "kKvm"}], "error": null}

## Slide 55: サンプル
ncli host lsの結果をjsonでリモートから取得する
jsonをpythonのdictに変換
import json
import paramiko
IP = '10.149.161.41'
USERNAME = 'nutanix'
PASSWORD = 'nutanix/4u'
def exec_command(ip, user, password, command):
client = paramiko.SSHClient()
client.load_system_host_keys()
client.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
client.connect(ip, username=user, password=password, timeout=3.0)
(stdin, stdout, stderr) = client.exec_command(command)
output = stdout.read().decode()
client.close()
return output
output = exec_command(IP, USERNAME, PASSWORD, 'source /etc/profile; ncli --json=true host ls')
print(json.loads(output))

## Slide 56: 演習
CVMに接続して、データレジリエンシーステータスを取得するプログラムを書く
結果は文字列ではなく、辞書型にすること
ncliコマンド: ncli cluster get-domain-fault-tolerance-status type=node
辞書データ内のFREE_SPACEのnumberOfFailuresTolerableを取得する

## Slide 57: さらなる発展
複数のコマンドをつなぎ合わせる処理の実装
例
  コンテナの一覧を取得
  ネットワークの一覧を取得
  仮想マシンの一覧を取得
  どの仮想マシンがどのコンテナを使っているか、どのネットワークに接続されているかをリスト形式などで分類表示する

## Slide 58: 第3部 REST APIの操作

## Slide 59: REST APIの目次
前提知識: HTTP
  リクエストとレスポンス
  URLで対象のリソースを選択
  HTTPメソッドで操作を選択
  ヘッダーとボディで詳細な情報をやりとり
REST API
  操作の種類(CRUD)とJSON
  NutanixのGet(Read)操作
  NutanixのPost(Create)操作
  NutanixのPut(Update)操作
  NutanixのDelete操作

## Slide 60: HTTP 基礎: リクエストとレスポンス
HTTP : Hyper Text Transfer Protocol
Web(Internet)でデータをやりとりするためのプロトコル.
「HTTP クライアント」が 「HTTP サーバー」に対してリクエストを送る
「HTTPサーバー」が「HTTPクライアント」に対してレスポンスを返す
Network
(1) HTTP Request. http://www.instagram.com/~
(1) HTTP Response.
犬の画像ください
どうぞ

## Slide 61: HTTP基礎: URL
URL(https://www.yahoo.co.jp/auction/)の中身
  プロトコル: https (セキュアなHTTP)
  サーバー名(ドメイン): www.yahoo.co.jp
  サーバー内のパス : /auction/
補足
  ポート番号は「https://www.yahoo.co.jp:8443/」などとドメイン後に指定。デフォルトのポートは指定不要
  URLの後にはオプション情報が付与可能。JavaScriptやサーバーで利用可能「?key1=value1&key2=value2」など

## Slide 62: HTTP基礎: メソッド
クライアントがサーバーに送るリクエストの「種類」
REST APIで使う主要なメソッド
  GET : サーバーから情報を取得
  POST : サーバーにデータを送信(ログイン情報など)
  PUT : サーバーにデータを保存(画像ファイルの保存など)
  DELETE : サーバーのデータを削除
その他のメソッド(REST APIではあまり使わない)
  HEAD : GETと似ているが後述するヘッダのみを取得

## Slide 63: HTTP基礎: レスポンスコード
サーバーがクライアントに送る処理結果のステータス。
2XX : 成功
  200 : OK
  201 : Created
  202 : Accepted
  204 : No Content
3XX : リダイレクション
  302 : Found
  304 : Not Modified
4XX : クライアントエラー
  400 : Bad Request
  401 : Unauthorized
  403 : Forbidden
  404 : Not Found
5XX : サーバーエラー
  500 : Internal Server Error
  503 : Service Unavailable

## Slide 64: HTTP基礎: ヘッダとボディ
ヘッダ: リクエスト及びレスポンスのメタデータ
  文字コード
  どういったデータ形式か
  いつ作成されたデータか
  その他
ボディ: リクエスト及びレスポンスが送るメインのデータ
  WebページのHTMLやCSS
  画像データ
  ユーザー情報
  その他

## Slide 65: HTTP基礎: リクエストのデータ形式
Network
GET /auction HTTP/1.1
Referer: https://www.google.com/
User-Agent: Mozilla/5.0
リクエスト行
ヘッダ
ボディ
(必須ではない)

## Slide 66: HTTP基礎: レスポンスのデータ形式
Network
HTTP/1.1 200 OK
cache-control: private
content-type: text/html; charset=utf-8
ステータス行
ヘッダ
ボディ
<html lang="ja">
<head> ....

## Slide 67: 一般的なHTTP通信の流れ
ブラウザがWebページからHTMLをダウンロード
ブラウザがHTMLを解析
それが参照しているファイル群(CSS, JS, 画像など)をダウンロード

## Slide 68: プログラムでHTTP通信を利用する
Pythonではrequestsを利用するのが一般的
pipでのインストールが必要
root@ubuntu:~# pip3 install requests
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages (2.22.0)
root@ubuntu:~# python3
Python 3.8.2 (default, Apr 27 2020, 15:53:34)
[GCC 9.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import requests
>>> response = requests.get('http://www.yahoo.co.jp/')
>>> response.ok
True
>>> response.status_code
200
>>> response.text
'<!DOCTYPE html><html lang="ja"><head><meta charSet="utf-8"/><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"/><title>Yahoo! JAPAN</title><meta name="description" content="あなたの毎日をアップデートする情報ポータル。検索、ニュース、天気、スポーツ、メール、ショッピング、オークションなど便利なサービスを展開しています。"/>...

## Slide 69: Requestsの基礎
res = requests.get(<URL>)
  指定したURLにhttpでアクセスをおこない、レスポンスをオブジェクトとして返す
  上記例ではレスポンスが変数resに格納されている
  接続できない場合は例外(エラー)となる
レスポンスオブジェクト
  これを調べることでサーバーからのレスポンスがわかる
  res.ok : ステータスコードが400,500番台(エラー)でないか
  res.status_code : ステータスコードを取得
  res.text : レスポンスのボディをテキストで取得
  res.json() : レスポンスのボディ(JSON形式と想定)をdictに変換した値を取得。JSON形式でなければエラーになる

## Slide 70: 補足
ブラウザでアクセスすると「このページは安全ではありません」と表示されるページがある
HTTPSを使っているのに証明書に問題がある場合。多くの「外部に公開されていないサイト」が該当
requestsも同じようにWarningを出すので、以下の記述で回避ができる
import urllib3
urllib3.disable_warnings(urllib3.exceptions.InsecureRequestWarning)
requestsが内部で使うurllib3モジュール
それが持つ「InsecureRequestWarning」をdisableにする

## Slide 71: 演習
googleのトップページのHTMLをrequestsで取得する
メソッドにはGET(ブラウザの通常のページアクセス)を利用
インタプリタで実施したことをPythonのプログラムで書く

## Slide 72: REST APIとは
REST: REpresentational State Transfer
HTTPを使ってクライアントがリモートサーバーを使う技術
HTTPメソッドでCRUD(Create, Read, Update, Delete)を実現
HTTPのURLは操作対象の「リソース」を表す
HTTP Client
(Browser etc.)
HTTP Server
(Instagram etc.)
Network
ネットワーク一覧を下さい
GET http://<Prism-IP>/api/networks
はい。これが一覧です。
200 OK
- network-01
- network-02
Request
Response

## Slide 73: リモート操作の種類: CRUD
「CRUD」はREST APIの4つの主要操作の頭文字
  Create : HTTP Postを使ってリソースを「作成」
  Read : HTTP Getを使って、リソースを「取得」
  Update : HTTP Putを使って、リソースを「更新」
  Delete : HTTP Deleteを使って、リソースを「削除」
GET /auction HTTP/1.1
Referer: https://www.google.com/
User-Agent: Mozilla/5.0
リクエスト行
ヘッダ
ボディ
(必須ではない)
ボディ
一般的にPost, Putメソッドのみで利用
Deleteは一応使えるが、あまり使わない
Getでは使わない(プロトコル的にグレー)

## Slide 74: HTTP GET: ネットワーク一覧の取得
HTTP Client
(Browser etc.)
HTTP Server
(Nutanix)
Network
GET https://10.149.27.41:9440/api/nutanix/v2.0/networks/
Request
Response
[
{"uuid": "0404272e-2b73-402e-898f-e17486eee091",
"name": "vlan.0 ",
"vlan_id": 0},
{"uuid": "585963ae-2b04-4a6c-b3e5-95ff3e99685b",
"name": "REST_NETWORK”,
"vlan_id": 0}
]
200
Bodyなし
Body

## Slide 75: HTTP Post: ネットワークの作成
HTTP Client
(Browser etc.)
HTTP Server
(Instagram etc.)
Network
POST https://10.149.27.41:9440/api/nutanix/v2.0/networks/
Request
Response
{
"name":"TEST-POST",
"vlan_id":0
}
{
"network_uuid": "85067be9-f415-44d6-8540-702b59749ead "
}
201
ネットワーク作成
Body
Body

## Slide 76: HTTP Put: ネットワークの設定更新
HTTP Client
(Browser etc.)
HTTP Server
(Instagram etc.)
Network
PUT https://10.149.27.41:9440/api/nutanix/v2.0/networks/<NETWORK_UUID>
Request
Response
{
"value": true
}
200
{
"name":"TEST-PUT",
"vlan_id":100
}
ネットワーク作成
Body
Body

## Slide 77: HTTP Delete: ネットワークの削除
HTTP Client
(Browser etc.)
HTTP Server
(Instagram etc.)
Network
PUT https://10.149.27.41:9440/api/nutanix/v2.0/networks/<NETWORK_UUID>
Request
Response
{
"value": true
}
200
{
"name":"TEST-PUT",
"vlan_id":100
}
ネットワーク作成
Body
Body

## Slide 78: requestsの認証とセッション管理
多くのREST APIには認証(ユーザー名とパスワード)が必要
認証はセッションで管理される
requestsではセッションを作成し、それに認証情報をもたせることで自動的に認証をパスしてくれる
Requestsのセッションの作法
  セッションを作成
  認証情報を登録
  接続先の確認をオフにする(正しいHTTPS証明書を持つサーバーに繋ぎたい場合はオンにする)
  セッションのヘッダーをやりとりする形式にする(今回であればJSONをUTF-8でやりとりする宣言)
  セッションでGetやPostを使う

## Slide 79: 例: Requestsのセッションでクラスタ情報を取得
import requests, json, urllib3
urllib3.disable_warnings(urllib3.exceptions.InsecureRequestWarning)
IP = '10.149.161.41'
USER = 'admin'
PASSWORD = 'Devops4Eva!'
session = requests.Session()
session.auth = (USER, PASSWORD)
session.verify = False
session.headers.update({'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8'})
url = f'https://{IP}:9440/PrismGateway/services/rest/v1/cluster'
response = session.get(url)
if response.ok:
j = response.json()
print(json.dumps(j, indent=2))
else:
print('error happens')
print(f'sutatus code : {response.status_code}')
print(response.text)
セッション作成
REST APIの処理
リクエスト
結果チェック
成功時の処理
失敗時の処理

## Slide 80: 演習
Prism -> ユーザー名 -> REST API Explorer -> v2 -> vms -> GETと辿り、VM一覧を得るREST APIの作法を確認する
「Try it out!」ボタンを押してURLと結果を確認
確認できたURLにたいしてrequestsでアクセスして仮想マシン一覧を取得する
追加演習(宿題)
  仮想マシン名を指定して、仮想マシンのUUIDを取得
  保持するIPを指定して、仮想マシンのUUIDを取得
  リスト形式のリソース(仮想マシン一覧など)から条件を指定して特定のリソース(仮想マシン)を取得するといった操作はAPIを使うプログラムでは多様する

## Slide 81: NutanixのREST APIの作法の調べ方
Prismでの操作は裏側でREST APIが使われている
Prismの通信ログを調べることで、GUIの操作に相当する「REST APIのメソッドとURL」および「JSON形式のBodyの情報」が分かる
GUI操作の通信をプログラムで模倣すれば自動化しやすい

## Slide 82: 演習: Prismでの仮想マシン作成の通信を取得
Chromeなどのブラウザを開く -> View(表示) -> Developer(開発者モード) -> Developer Tools(開発者ツール)を開く
開発者ツールでネットワークを選択
ブラウザとPrism(サーバー)間の通信が見えるようになる
仮想マシンを作成
  重複しなさそうな名前
  vCPU:1, Memory:1GB
  NICやDiskはなし
通信を補足する。filterで「method:POST」とすれば絞れる
Headersの「Request Payload」でクライアントからのURLやリクエストボディを確認
View Sourceで生のJSONを見れる

## Slide 83: 演習: Prismでの仮想マシン作成の通信を取得

## Slide 84: 仮想マシン作成のJSON
{
"name":"test",
"memory_mb":1024,
"num_vcpus":1,
"description":"",
"num_cores_per_vcpu":1,
"timezone":"UTC",
"boot":{
"uefi_boot":false,
"boot_device_order":[
"CDROM",
"DISK",
"NIC"
]
},
"vm_disks":[
{
"is_cdrom":true,
"is_empty":true,
"disk_address":{
"device_bus":"ide",
"device_index":0
}
}
],
"hypervisor_type":"ACROPOLIS",
"vm_features":{
"AGENT_VM":false
}
}
JSONをフォーマット(整形)してくれる
サービスなどを使うと、左のように
綺麗に構造が分かる。
フォーマットしないと1行に詰め込まれる
ので構造が把握しづらい

## Slide 85: 仮想マシンの作成(1)
演習で取得したJSONをdict化し、パラメーターを変数化する
作成する仮想マシンのパラメーターを埋めたJSONを作成する関数のget_bodyを作成する
import requests, json, urllib3
urllib3.disable_warnings(urllib3.exceptions.InsecureRequestWarning)
IP = '10.149.161.41'
USER = 'admin'
PASSWORD = 'Devops4Eva!'
VM_NAME = 'myvm'
VM_CPU = 1
VM_MEMORY_MB = 1024
def get_body(name, cpu, memory_mb):
d = {
"name":name,
"memory_mb":memory_mb,
"num_vcpus":1,
"description":"",
"num_cores_per_vcpu":cpu,
"timezone":"UTC",
"boot":{
"uefi_boot":False,
"boot_device_order":[
"CDROM",
"DISK",
"NIC"
]
},
"vm_disks":[
{
"is_cdrom":True,
"is_empty":True,
"disk_address":{
"device_bus":"ide",
"device_index":0
}
}
],
"hypervisor_type":"ACROPOLIS",
"vm_features":{
"AGENT_VM":False
}
}
return json.dumps(d)
関数はじまり
関数おわり
つづき

## Slide 86: 仮想マシンの作成(2)
仮想マシン作成のURLにボディをつけてPOSTリクエストする
session = requests.Session()
session.auth = (USER, PASSWORD)
session.verify = False
session.headers.update({'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8'})
url = f'https://{IP}:9440/PrismGateway/services/rest/v2.0/vms?include_vm_disk_config=true&include_vm_nic_config=true'
body = get_body(VM_NAME, VM_CPU, VM_MEMORY_MB)
response = session.post(url, data=body)
if response.ok:
j = response.json()
print(json.dumps(j, indent=2))
else:
print('error happens')
print(f'sutatus code : {response.status_code}')
print(response.text)
プログラム実行後に仮想マシンが作成されていることを確認する
つづき
URLは長いが、ブラウザで補足したものと同じ
ボディを関数で作成
ボディ付きでURLにpostリクエスト

## Slide 87: 宿題
Prismでの仮想マシン作成時に以下を追加で設定
  NICの追加
  仮想ディスクをイメージのクローンで作成
ブラウザでPrismの通信を補足して、JSONの書式を確認
ネットワークのUUID, イメージのUUID(正確にはvmdisk_uuid)を指定して仮想マシンを作成するためのbodyを作成する関数を作成する
関数を使って新規VMを作成する
補足
  REST APIで「ネットワーク名 -> UUID」も処理可能
  REST APIで「イメージ名 -> UUID」も処理可能

## Slide 88: Nutanix APIの発展の例(1)
仮想マシンの開発者などへの払い出しをPrismを使わないでも実施できる(運用の負担軽減のシナリオ)
ブラウザで以下を実装
  仮想マシンのイメージを選択
  仮想マシンのネットワークを選択
  CPU, Memoryを選択
  IPアドレスを指定するか払い出し(AHVのIPAM(管理されたネットワーク)を使うと簡単)
  作成ボタンを押すと仮想マシンを作成し、接続情報を表示
システムとしての実装
  本格的にやるなら、データベースなどで情報を管理
  簡易的にやるなら、仮想マシンのdescriptionにオーナーや作成日時などを埋めて保守できるようにしておく

## Slide 89: Nutanix APIの発展の例(2)
PrismCentral や PrismのAlertなどがカバーできない内容の監視
実装方法
  Cronもしくはスクリプトのインターバル処理
  REST APIやParamikoで現在の状態を取得
  状態をチェック
  問題があれば、メールなどを使って管理者に通達(独自に実装するよりも、SendGridなどのサービスを使うと簡単)

## Slide 90: 第4部-1/4 Nutanix基盤構築の自動化 Foundation編

## Slide 91: 前提知識: Nutanixの初期セットアップの流れ
物理作業
  機器のラックマウント
  スイッチへの配線とスイッチの設定(VLANなど)
Foundation VMの準備(インストール、IP、AOSイメージ)
Foundationの実施
初ログイン時の設定(パスワードやEULAなど)
クラスタを使うための設定(言語やネットワーク作成など)
ここを自動化する
常に自動化を成功させるためにはMACアドレスベースのベアメタルFoundationを実施
IPMIのユーザー名(ADMIN)とパスワード(デフォルトADMIN)は知っておく必要がある

## Slide 92: Foundationの自動化
Foundation VMのブラウザ操作相当のことをAPIで実施する
詳細な通信はブラウザで調査すべきだが、おおまかに以下の通り
  FoundationVMへの接続
  使いたいイメージが存在するかのチェック(任意)
  IPMIのMACの存在確認(任意)
  IPMIに設定するIPを他マシンが利用していないかチェック(任意)
  Primary NICの選択
  IPMIへのIPの設定
  Pre Check
  Foundation開始
  終了するまでFoundationの進捗状況のチェックを繰り返す

## Slide 93: Foundation VMを使うサンプル実装
クライアント: FoundationをREST APIやParamikoで操作する
実行管理(Ops): 上記クライアントを使って仕事を順次実行
インターフェース: Opsの呼び出し(APIサーバーなど)。割愛時はOpsを直接スクリプトとして呼び出す
FVM
Node-A
Node-B
Node-C
Node-D
Client
Ops
?
役割:
Requests,
Paramikoを隠蔽
役割:
Clientを使って
仕事を順次実行
JSON定義
REST API,
SSH
関数呼び出し
IPやクラスタ名
などの定義
Foundation VMより先は
Foundation VM任せ
OpsとClientを1ファイルにまとめてもよい
自作コード
自作コード

## Slide 94: クライアントの実装のメリット
RequestsやParamikoの利用は本質ではない
本質(Ops)から「単なる作法」を切り離して、Opsを単純化
例: MACアドレスが存在するかを「Paramikoでコマンド発行して結果をパースして確認」から「does_mac_exist()の呼び出し」に簡素化
MACアドレスとNICを引数で受け取る
MACアドレスをIPv6リンクローカルアドレスに変換
Paramikoのセッションを作成
ping6コマンドでリンクローカルアドレスに通信
結果をパースして「応答が0回」でないかをチェック
0回でなければ存在し、0回なら存在しないと判断
Paramikoのセッションをクローズ
結論を返り値として返す
Clientの関数の処理(手順)
与えられたMACのリンクローカルアドレスにPingする
応答があればMACがいると判断
全ノードをループ処理
  JSONからMAC取得
  Clientを呼び出しMACの存在確認
全ノードのMACがいればOK
Opsの関数の処理(本質)
全ノードのIPMI MACの存在確認

## Slide 95: Foundation VMへの接続
Clientのインスタンスで保持。コンストラクタで実装
# Make session
session = requests.Session()
session.auth = (username, password)
session.verify = False
session.headers.update(
{'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8'})
response = session.get(
'http://{}:8000/foundation/version'.format(ip), timeout=TIMEOUT)
if not response.ok:
raise Exception(
'Able to connect, but unable to login. Please check credential.')
session.ip = ip
session.username = username
session.password = password
session.TIMEOUT = TIMEOUT
self.session = session
Prismへの接続と
ほぼ同じ
Version取得を試している
ポートは8000
Paramiko用にセッションに
クレデンシャルを追加。
Paramiko利用時はここから
情報を取得する

## Slide 96: AOSイメージ一覧の取得
Foundation VMが持つAOSイメージ一覧を取得
メソッド: get
API: /foundation/enumerate_nos_packages

## Slide 97: IPMIのMACアドレスの存在確認
APIは存在しない?
IPMIのMACアドレスがいないとFoundationが失敗するので、手動で事前にチェックするとよい(任意)
存在確認の手順概要
  ユーザーが入植したIPMIのMACアドレスを受け取る
  MACアドレスをIPv6リンクローカルアドレスに変換
    IPv6でIPアドレスなしに同一ネットワーク(VLAN、セグメント)内のノード間が通信するための技術
    MACアドレスを規則的にIPv6アドレスに変換できる
    異なるネットワーク間では通信できない
  リンクローカルアドレス宛にipv6 pingを打つ
  応答があれば、そのMACは存在する

## Slide 98: リンクローカルアドレスの算出
人間がやる場合は変換ツールがある
プログラムでも処理可能

## Slide 99: リンクローカルアドレス宛の通信
ping6コマンド
  インターフェースの指定
  アドレスの指定
  通信回数の指定(自動化では必要)
[nutanix@nutanix-installer ~]$ ping6 -I eth0 fe80::ec4:7aff:fe9a:3e4f -c 3
PING fe80::ec4:7aff:fe9a:3e4f(fe80::ec4:7aff:fe9a:3e4f) from fe80::526b:8dff:feaf:d2fa eth0: 56 data bytes
64 bytes from fe80::ec4:7aff:fe9a:3e4f: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.03 ms
64 bytes from fe80::ec4:7aff:fe9a:3e4f: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.446 ms
64 bytes from fe80::ec4:7aff:fe9a:3e4f: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.327 ms
--- fe80::ec4:7aff:fe9a:3e4f ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.327/0.935/2.034/0.778 ms
[nutanix@nutanix-installer ~]$

## Slide 100: リンクローカルアドレスの変換プログラム
words = mac_address.split(':')
# add 0 on each octets if it is missed
for i in range(len(words)):
if len(words[i]) == 0:
words[i] = '0' + words[i]
# reverse 7th bit on first octet
w0 = bin(int(words[0], 16))[2:]
w0 = '0' * (8-len(w0)) + w0
if w0[6] == '0':
w0 = w0[:6] + '1' + w0[7]
else:
w0 = w0[:6] + '0' + w0[7]
words[0] = hex(int(w0, 2))[2:]
# make ipv6 link local address
linklocal_address = 'fe80::{}{}:{}ff:fe{}:{}{}'.format(*words)

## Slide 101: IPMIの重複IPの判定
APIは存在しない?
IPMIに設定したいIPが他の機材に割り当てられていると、IPMIのIP変更もしくは通信に失敗する。事前チェック(任意)
確認手順
  変更したいIPv4 IP宛にpingを打つ
  応答なし -> 存在しないのでOK
  応答あり
  ARPテーブルを確認する
  そのIPのMACは変更するIPMIのものか
    YES -> すでに変更されているので問題なし
    NO -> 他のノードがIPを使っているのでエラー

## Slide 102: 重複IPチェックのサンプル実装
command = 'ping {} -c 2'.format(ip_address)
stdin, stdout, stderr = client.exec_command(command)
exist = False
for line in stdout:
if 'packets transmitted' in line:
if not '0 received' in line:
exist = True
break
if not exist:
...
return (True, {'exist': False, 'mac': ''})
stdin, stdout, stderr = client.exec_command('/sbin/arp')
mac = ''
for line in stdout:
line = line.lower()
if ip_address in line:
words = line.split()
mac = words[2]
...
exist = mac != ''
return (True, {'exist': exist, 'mac': mac})

## Slide 103: Primary NICの選択
Foundation VMのどのNICでイメージングをおこなうか
デフォルトはeth0しか持たないですが、NIC追加可能なので選択できるようにしているようです。APIも一応呼ぶのが吉

## Slide 104: IPMIのIP設定
/foundation/ipmi_config

## Slide 105: Foundation実施のJSONフォーマット
IPMIのIP設定、PreCheck、Foundationの開始のJSONは同じ
クラスタの設定と各ノードごとの設定で構成される
詳細は実通信を参照すること

## Slide 106
body_dict = {
"ui_skip_network_setup": True,
"cvm_gateway": gateway,
"ui_nic": "eth0",
"blocks": [
{
"ui_test_name": "Manual-1",
"block_id": None,
"ui_block_id": "",
"nodes": [] <=========== ここは次ページの
}
],
"ui_is_installing_secondary_hypervisor": False,
"hypervisor_netmask": netmask,
"bond_lacp_rate": None,
"ipmi_netmask": netmask,
"ui_is_installing_cvm": True,
"hyperv_sku": None,
"ui_have_vlan": False,
"bond_mode": "",
"cvm_netmask": netmask,
"nos_package": nos_package,
"hypervisor_gateway": gateway,
"hypervisor_iso": {
"kvm": {
"checksum": None,
"filename": "AHV bundled with AOS (version 4.6+)"
}
},
"ipmi_gateway": gateway,
"clusters": [
{
"cluster_external_ip": external_ip,
"cluster_init_successful": None,
"redundancy_factor": 2,
"cluster_name": cluster_name,
"cvm_ntp_servers": ntp_server,
"cluster_members": [],
"timezone": "Asia/Tokyo",
"cvm_dns_servers": name_server,
"cluster_init_now": True
}
],
"hypervisor": "kvm",
"ui_is_installing_hypervisor": True
}

## Slide 107
node_info = {
"ipv6_address": None,
"is_bare_metal": True,
"image_successful": None,
"image_now": True,
"ipv6_interface": None,
"nos_version": "99.0",
"ipmi_ip": ipmi_ip,
"hardware_attributes_override": {},
"node_position": position.upper(),
"is_selected": True,
"hypervisor_hostname": host_name,
"cvm_gb_ram": 32,
"compute_only": False,
"ipmi_password": "ADMIN",
"ipmi_configure_now": True,
"hypervisor_ip": host_ip,
"ipmi_user": "ADMIN",
"ipmi_mac": ipmi_mac,
"hypervisor": "kvm",
"cvm_ip": cvm_ip
}
各ノードの情報
これがノード数ぶんだけ先の空欄に格納されている

## Slide 108: Pre Check
/foundation/pre_check
設定に不整合がないかチェックする。IPMI設定と同じJSONボディで問題なし

## Slide 109: Foundationの開始
/foundation/image_nodes
イメージングを開始する。これ以後はProgressを追うことになる

## Slide 110: Foundationの進捗状況の確認
/foundation/progress
クラスタとしての進捗状況とノードごとの進捗状況
レスポンスの内容をチェックして
進捗率
完了したか
失敗したか
を調べる

## Slide 111: 第4部-2/4 Nutanix基盤構築の自動化 EULA編

## Slide 112: 初ログイン時の設定(EULAなど)の自動化
Prismの利用をするために必要な初ログイン時の設定
詳細な通信はブラウザで調査すべきだが、おおまかに以下の通り
  Prismに初期パスワードを設定
  Prismにログイン
  EULA(End User Licence Agreement)の登録
  Pulseの設定
  Alertの設定

## Slide 113: 初期パスワードの変更
通常のパスワード変更はユーザーの設定を変更
初期パスワードは専用のAPIが用意されている
認証: user:admin, password: nutanix/4u
Method: Post
/api/nutanix/v1/utils/change_default_system_password
{
"oldPassword": "nutanix/4u",
"newPassword":new_password
}
Body

## Slide 114: EULAの設定
GUIの「利用に同意しますか」画面も裏でAPIが動く
Method: post
URL: /api/nutanix/v1/eulas/accept
{
"username":user_name,
"companyName":company_name,
"jobTitle":job_title
}
Body

## Slide 115: Pulseの設定
初期設定の1つだが、API的には通常のクラスタ操作と同じ
Nutanixでは検証用機材だとOFF(enable=False)にしています
メソッド: put
URL: /api/nutanix/v1/pulse
{
"emailContactList":None,
"enable":enable,
"verbosityType":None,
"enableDefaultNutanixEmail":False,
"defaultNutanixEmail":None,
"nosVersion":None,
"isPulsePromptNeeded":False,
"remindLater":None
}

## Slide 116: Alertの設定
Nutanixに障害報告のメールを投げるかの設定。「PSU異常時に勝手にケース作成」などに使われる
比較的新しいAOSでは設定項目からなくなりました
電源系の検証や停止テストで勝手にケースが作られると困るので、Nutanixでは検証機材ではOFFにしています。
メソッド: put
URL: /api/nutanix/v1/alerts/configuration
body_dict = {
"enableDefaultNutanixEmail":enable
}

## Slide 117: 第4部-3/4 Nutanix基盤構築の自動化 セットアップ編

## Slide 118: 初期設定の自動化
初期化内容は環境により異なる。以下はNutanix Japanの実施例
詳細な通信はブラウザで調査すべきだが、おおまかに以下の通り
  Prismへの接続
  言語を日本語に変更
  コンテナの削除(定義されておらず使われていない)と作成
  ネットワークの削除と作成
  IPAMネットワークの作成
  イメージの作成(アップロード)
  終わるまでイメージのアップロード状況の取得
仮想マシンの例と
ほぼ同じなので割愛

## Slide 119: クラスタの言語の変更
選択肢「英語(en-US)」「日本語(ja-JP)」「中国語(zh-CN)」
ユーザー名と言語(上記の小カッコ内のテキスト)を指定
メソッド: put
URL: /api/nutanix/v1/users/<user-name>/profile
{
"username":user,
"locale":language,
}

## Slide 120: イメージのアップロード(1): 全体像
2種類の作業系API
  リソースを操作(作成/削除)などを実施。操作終了するまでAPIには応答が帰ってこない()
  リソースを操作するタスクを作成
アップロードのAPIはタスクを作成するだけ
進捗状況はタスクを定期的に監視することでトラック可能
Image API
Task API
(1) イメージ作成
(2) タスクUUID取得
(3) タスク進捗取得

## Slide 121: イメージのアップロード(2): NASからの取得
イメージの作成は以下の2種類
  PCからアップロード
  URLで取得
自動化だと後者なので、NASからNFS等で取得するのが簡単
メソッド: post
URL: /api/nutanix/v0.8/images
{
"name": image_name,
"annotation": "",
"imageType": image_type,
"imageImportSpec": {
"containerUuid": target_container_uuid,
"url": file_url,
}
}
リクエストBody
"ISO_IMAGE" か "DISK_IMAGE"
レスポンスBodyにTask UUIDが含まれる

## Slide 122: タスクの取得
メソッド: get
UUIDを指定すれば特定タスク、指定しなければ全てを取得
URL: /api/nutanix/v0.8/tasks/<task-uuid>
オプション: ?includeCompleted=<true/false>
返されるJSONの以下のパラメーターで進捗が分かる
  percentageComplete
  progressStatus

## Slide 123: 第4部-4/4 Nutanix基盤構築の自動化 電源管理編

## Slide 124: クラスタの電源OFF
クラスタ停止を自動化可能(内容は保証できない)
手順
  仮想マシンの停止(API)。Files, PrismCentralなどの要素が増えると順序が複雑化
    他の機能に比較的依存していない機能を停止(Filesなど)
    通常のVMの停止
    Prism Centralの停止
    Agent VMの停止
    CVM以外の全VMの停止
  クラスタの停止(Paramiko)
  CVMの停止(Paramiko)
  ホストの停止(Paramiko)。pingだけでなく、きちんとAHV上でCVMが仮想マシンとして停止していることを事前に確認する

## Slide 125: クラスタの起動
IPMIコマンドを使うのでインストールが必要
手順
  IPMIコマンドでホストの電源起動
  全ホストの疎通性確立(ping)まで待機
  全CVMの疎通性確立(ping)まで待機
  CVMにParamikoで接続してクラスター起動
  クラスター起動コマンド(1分以上かかる)が終了したら完了

## Slide 126: 第5部 自動化のシステム開発例

## Slide 127: 自動化をCLI化する
FoundationのCLI化の例
  オプション -f : 定義をJSONファイルで与える
  オプション -j : 定義をJSON文字列で与える
$ python3 foundation.py -f poc19.json
$ python3 foundation.py -j '{"cluster":{"name":"Poc19","external_ip":"10.149.161.41","netmask":"255.255.252.0","gateway":"10.149.160.1","ntp_server":"ntp.nict.jp","name_server":"8.8.8.8"},"nodes":[{"host_name":"AHV-1","position":"A","ipmi_mac":"0c:c4:7a:99:c3:8b","ipmi_ip":"10.149.161.11","host_ip":"10.149.161.21","cvm_ip":"10.149.161.31"},{"host_name":"AHV-2","position":"B","ipmi_mac":"0c:c4:7a:96:8d:99","ipmi_ip":"10.149.161.12","host_ip":"10.149.161.22","cvm_ip":"10.149.161.32"},{"host_name":"AHV-3","position":"C","ipmi_mac":"0c:c4:7a:99:2a:7f","ipmi_ip":"10.149.161.13","host_ip":"10.149.161.23","cvm_ip":"10.149.161.33"}],"fvm":{"name":"training","ips":["10.149.160.5"],"user":"nutanix","password":"nutanix/4u","nos_packages":[{"version":"5.15","file":"nutanix_installer_package-release-euphrates-5.15-stable-x86_64.tar"}]},"foundation":{"aos_version":"5.15"},"node4":{"host_name":"AHV-4","position":"D","ipmi_mac":"0c:c4:7a:99:2a:95","ipmi_ip":"10.149.161.14","host_ip":"10.149.161.24","cvm_ip":"10.149.161.34"}}'

## Slide 128: 自動化をウェブサービス化する
マイクロサービスを使うと多機能を統合しやすい
Nutanix Japanのツールのサービス構成
Reverse Proxy
Foundation API SERVER
EULA API Server
Setup API Server
Power API Server
Cluster API Server
Cluster Status Collector
MongoDB
Foundation VM
Cluster
Browser
(JavaScript)
Web
Server
JSON定義
リクエストURLで
通信の宛先を振り分け
ブラウザ用のHTMLと
JavaScriptを配信
JavaScriptでユーザーが
サーバーを操作
クラスタの定義を管理
状態を定期的にチェックし
DBに保存。
JavaScriptはこれを参照し、
具体的なAPIを呼び出す
Bulk Actions
API Server
複数のAPIサーバーを
順番に呼び出す
(Foundation -> EULA -> Setup)

## Slide 129: 自動化サービスのサンプルの内部構成
コンテナ群の
連携の定義
DockerComposeを利用
Foundation担当のコンテナの
定義と実装
Dockerコンテナのビルド定義
独自ソースコードと共有コードを
コンテナに取り込む
ソースコード群
複数コンテナで
共有されるコード
(Client系の実装を持つ)
FoundationのOps
API Server

## Slide 130: Dockerfile.yml
コンテナのビルド定義
From python:3.8-slim
RUN pip install flask paramiko requests
WORKDIR /src
ENV PYTHONPATH $PYTHONPATH:/pylib
COPY ./foundation/src /src
COPY ./pylib /pylib
CMD ["python3", "-u", "server.py"]
ベースイメージ
コマンドでパッケージ追加
作業ディレクトリ
/pylibにパスを通す
独自コードと共有コードを取り込み
コンテナ起動時にAPIサーバーを起動

## Slide 131: APIサーバー(Foundation。他もほぼ同じ)
...
app = flask.Flask('API FOUNDATION')
...
@app.route('/api/public/foundation/v1/run', methods=['POST'])
def handle_run():
data = json.loads(flask.request.get_data().decode())
name = f'foundation for {data["cluster"]["name"]}'
task_uuid = str(uuid.uuid4())
parent_task_uuid = data['parent_uuid'] if 'parent_uuid' in data else ''
json_string = json.dumps(data)
t = threading.Thread(target=do_foundation, args=(name, task_uuid, parent_task_uuid, json_string))
t.start()
return flask.jsonify({
'uuid': task_uuid,
'task_url': f'http://{HOST}:{PORT}/api/public/foundation/v1/tasks/{task_uuid}'
})
...
POSTでこのURLにリクエストが来たら処理する
Foundationのタスク(Opsを呼び出し)を作成
クライアントにUUIDを返す
リクエストボディを取得

## Slide 132
def do_foundation(name, task_uuid, parent_task_uuid, json_string):
# prepare
tasks[task_uuid] = {
....
}
cmd = COMMAND.format(json_string)
print(cmd)
# run
try:
for line in get_lines(cmd=cmd):
print(f'{task_uuid}: {line}', flush=True)
tasks[task_uuid]['log'].append(line)
tasks[task_uuid]['success'] = True
except:
# command returns non 0 exit code
tasks[task_uuid]['success'] = False
# end
tasks[task_uuid]['timestamp_end'] = int(time.time())
tasks[task_uuid]['finished'] = True
def get_lines(cmd):
proc = subprocess.Popen(
cmd, shell=True, stdout=subprocess.PIPE,
stderr=subprocess.STDOUT)
while True:
line = proc.stdout.readline()
if line:
yield line.decode().rstrip()
if not line and proc.poll() is not None:
break
if proc.returncode != 0:
raise Exception('failed')
タスクの中身。
コマンドを実行して標準出力を
リアルタイムにタスクのログに更新
(リアルタイム性が不要ならもっと簡単)
なにをやっているかは、subprocessの結果を
リアルタイムに出力する方法を調べると分かるかも

## Slide 133: Foundationコマンドの大枠
...
from client_foundation import NutanixFoundationClient
def main():
# cd to script dir
abspath = os.path.abspath(__file__)
dname = os.path.dirname(abspath)
os.chdir(dname)
# parse command
j = Parser.get_json()
Parser.check_json(j)
# create ops
cluster = j['cluster']
nodes = j['nodes']
fvm = j['fvm']
foundation = j['foundation']
ops = Ops(cluster, nodes, fvm, foundation)
# run ops tasks
tasks = [
ops.connect_to_fvm,
ops.check_ipmi_mac,
ops.check_ipmi_ip,
ops.set_foundation_settings,
ops.configure_ipmi_ip,
ops.pre_check,
ops.start_foundation,
ops.poll_progress
]
for task in tasks:
task_name = task.__name__
print(task_name)
if not task():
print(f'task "{task_name}" failed. abort.')
exit(1)
パーサーでコマンドを解析
JSONを取得してチェック
Opsにパラメーターを
渡してインスタンス化
Opsの作業をリストに並べる
作業リストを順次実行

## Slide 134: Foundationコマンドのパーサー
class Parser:
@classmethod
def get_json(cls):
# load text
text = ''
if len(sys.argv) == 3:
option = sys.argv[1].lower()
if option == '-j':
text = sys.argv[2]
elif option == '-f':
try:
with open(sys.argv[2], 'r') as fin:
text = fin.read()
except:
print('file read error')
exit('-1')
# has text
if text == '':
print('args error. ')
print(' -f <json-file>')
print(" -j '<json-string>'")
exit('-1')
# text -> json
try:
j = json.loads(text)
except:
print('json load error')
exit(-1)
return j
@classmethod
def check_json(cls, j):
...
オプション"-j"なら
文字列からJSONを取得
オプション"-f"なら
指定ファイルからJSONを取得

## Slide 135: Foundation Opsの実装: コンストラクタ
class Ops:
def __init__(self, cluster, nodes, fvm, foundation):
# cluster
self.external_ip = cluster['external_ip']
self.cluster_name = cluster['name']
self.netmask = cluster['netmask']
self.gateway = cluster['gateway']
self.name_server = cluster['name_server']
self.ntp_server = cluster['ntp_server']
# nodes
self.nodes = nodes
# fvm
self.fvm = fvm
# foundation
self.aos_version = foundation['aos_version']
self.nos_package = ''
for nos_package in fvm["nos_packages"]:
if nos_package['version'] == self.aos_version:
self.nos_package = nos_package['file']
if self.nos_package == '':
raise Exception('choosed aos image does not exist.')
JSONの内容を読み込んで、使いやすい
インスタンス変数にセットしていく

## Slide 136: Foundation opsの作業関数の実装(macの存在チェック)
def check_ipmi_mac(self):
print('check_ipmi_mac()')
problem_mac_list = []
for node in self.nodes:
position = node['position'].upper()
print('node position: {}'.format(position))
# MAC address check
ipmi_mac = node['ipmi_mac']
result = self.client.does_mac_exist(ipmi_mac, 'eth0')
if not result:
print('ipmi mac "{}" does not exist on the segment'.format(ipmi_mac))
problem_mac_list.append(ipmi_mac)
else:
text = 'ipmi mac "{}" exists on the segment'.format(ipmi_mac)
print(text)
return len(problem_mac_list) == 0
クライアントを使って、具体的な存在確認処理は隠蔽化
全ノードをループ処理
作業が無事終了したかを戻り値で返す

## Slide 137: DockerCompose: コンテナ群の定義
マイクロサービスを構成する各コンテナをどう連携させるか
api_foundation:
build:
context: ./
dockerfile: ./foundation/Dockerfile.yml
image: ntnxtools_foundation
container_name: ntnxtools_foundation
restart: unless-stopped
ports:
- 8202:80
volumes:
- ./foundation/src:/src
- ./pylib:/pylib:z
environment: *environment
networks:
ntnxtools:
ipv4_address: 172.29.2.2
reverseproxy:
...
environment: &environment
REVERSE_PROXY_PORT: 80
WEB_HOST: web
WEB_PORT: 80
API_CLUSTER_STATUS_HOST: api_cluster_status
API_CLUSTER_STATUS_PORT: 80
API_FOUNDATION_HOST: api_foundation
API_FOUNDATION_PORT: 80
API_EULA_HOST: api_eula
API_EULA_PORT: 80
API_SETUP_HOST: api_setup
API_SETUP_PORT: 80
API_POWER_HOST: api_power
API_POWER_PORT: 80
API_BULK_HOST: api_bulk
API_BULK_PORT: 80
MONGO_HOST: mongo
MONGO_PORT: 27017
MONGO_USERNAME: root
MONGO_PASSWORD: example
コンテナBはAを参照
(独自定義も可能)
コンテナAの環境
変数を定義
環境変数でコンテナ
イメージ(テンプレート)の
柔軟性をあげる
docker-compose.yml

## Slide 138: Cluster情報の管理の実装
仕事の分離
  Collector: クラスタの情報定義。一定間隔での状況取得
  Server: Collectorが回収したデータをクライアントに配布
JSON
クラスタ定義
Collector
(Cron)
MongoDB
Cluster
Foundation
VM
Server
Client
コンテナ
コンテナ
クラスタの
状態を保持
定義にもとづいて情報収集

## Slide 139: Collectorの処理の流れ
def main():
# cd to script dir
abspath = os.path.abspath(__file__)
dname = os.path.dirname(abspath)
os.chdir(dname)
mc_cluster, mc_cluster_status = get_mongo_collections()
clusters = load_clusters()
register_clusters(clusters, mc_cluster)
loop_collecting_clusters_status(clusters, mc_cluster_status)
現在のスクリプトのディレクトリに移動
MongoDBへのアクセスを確立
クラスター情報を読み込み
クラスター情報をMongoDBに登録
クラスターを監視するループ処理に入る
def load_clusters():
clusters = []
files = glob.glob('clusters/*')
for file in files:
try:
with open(file, 'r') as fin:
text = fin.read()
j = json.loads(text)
name = j['cluster']['name']
cluster_uuid = str(uuid.uuid3(uuid.NAMESPACE_DNS, name))
j['name'] = name
j['uuid'] = cluster_uuid
clusters.append(j)
except:
print(f'loading json failed at "{file}". Skip.')
print(traceback.format_exc())
return clusters
クラスター情報の読み込み処理
ディレクトリ内のJSONファイルを全て読み込む
管理のために名前から一意のUUIDを与えている

## Slide 140: Collectorの監視ループ処理(1)
def loop_collecting_clusters_status(clusters, mc_cluster_status):
while(True):
start = int(time.time())
try:
with ThreadPoolExecutor(max_workers=NUM_STATUS_CHECK_THREADS,
thread_name_prefix="cluster_status_collector") as executor:
for cluster in clusters:
executor.submit(update_cluster_status,
cluster, mc_cluster_status)
except:
print(traceback.format_exc())
end = int(time.time())
elapsed_time = end - start
print(f'elapsed time: {elapsed_time}')
if elapsed_time < STATUS_CHECK_INTERVAL:
time.sleep(STATUS_CHECK_INTERVAL - elapsed_time)
無限ループ
情報取得の開始時刻を記録
スレッドプールで上限を定めて
複数のクラスター情報を並列取得
情報取得の終了時刻を記録
取得時間がインターバルより短ければ
インターバール終了までスリープ
全て終了したので、無限ループで
次の情報取得に映る

## Slide 141: クラスター情報配信サーバーの実装(1)
# app and state
app = flask.Flask('API CLUSTER STATUS')
def get_mongo_collections():
client = umongo.get_mongo_client()
mc_cluster = client['cluster']['clusters']
mc_cluster_status = client['cluster']['clusters_status']
return mc_cluster, mc_cluster_status
MC_CLUSTER, MC_CLUSTER_STATUS = get_mongo_collections()
@app.route('/api/public/cluster/v1/clusters/')
def get_clusters():
b = MC_CLUSTER.find({}, {'_id': False})
return flask.jsonify(umongo.bson_to_json(b))
MongoDBにアクセスを確立
クラスタ情報 (テーブル)
クラスタのステータス情報(テーブル)
クラスタ一覧の取得URL
MongoDBが保持するクラスタ一覧をJSONで返す
次ページに続く

## Slide 142: クラスター情報配信サーバーの実装(2)
@app.route('/api/public/cluster/v1/clusters/<string:cluster_uuid>')
def get_cluster(cluster_uuid):
b = MC_CLUSTER.find({'uuid': cluster_uuid}, {'_id': False})
j = umongo.bson_to_json(b)
if len(j) == 0:
return flask.jsonify({'error': 'cluster not found'}), 404
return flask.jsonify(j[0])
@app.route('/api/public/cluster/v1/clusters_status/')
def get_clusters_status():
b = MC_CLUSTER_STATUS.find({}, {'_id': False})
return flask.jsonify(umongo.bson_to_json(b))
@app.route('/api/public/cluster/v1/clusters_status/<string:cluster_uuid>')
def get_cluster_status(cluster_uuid):
b = MC_CLUSTER_STATUS.find({'uuid': cluster_uuid}, {'_id': False})
j = umongo.bson_to_json(b)
if len(j) == 0:
return flask.jsonify({'error': 'cluster not found'}), 404
return flask.jsonify(j[0])
指定されたUUIDを持つ
クラスタ情報の取得
MongoDBで検索
あれば情報をJSONで返し、
なければ404 errorを返す
クラスターステータス情報の
全クラスターぶんを取得
指定されたUUIDを持つ
クラスタのステータス情報の取得
MongoDBで検索
あれば情報をJSONで返し、
なければ404 errorを返す

## Slide 143: MongoDB
比較的Relational DBに近い、NoSQL DB
ACID属性はない
JSONをテーブル(コレクションと呼ばれる)に保持。ただし、JSONのフォーマットは同一コレクション内でも自由
JSONのフィールドの値で検索やアップデートができる
  主キー相当のフィールドを持たせる
  フィールドにある値を持つものをセレクトやアップデート
  ある値以上、以下などの検索もできる
  いずれかの値などの検索もできる

## Slide 144: ウェブサーバー
HTMLやCSSなどの配信。JavaScriptのコードも含まれる
配信されたJavaScriptのコードはブラウザ上で動く
JavaScriptがAPIサーバーとやりとりして、ブラウザ上でクラスタ一覧を描画したり、Foundation処理を呼び出したりする
APIサーバーを直接REST APIで呼んでもOK
クラスタの一覧(サンプルはPoc19の1つのみにしてある)
クラスタ状態が表示されており、FoundationとPower系のアクションを呼べる

## Slide 145: ウェブサーバー(タスク)
親タスクが子タスクを持つ
タスクの実行ログ。上記はFoundation

## Slide 146: JavaScript(jQueryのAJAX)
class Ajax {
static get(url, success, fail) {
$.ajax({
url: url,
type: 'GET',
dataType: 'json',
}).done(function (data) {
success(data)
}).fail(function (data) {
fail(data)
})
}
static post(url, json, success, fail) {
$.ajax({
url: url,
type: 'POST',
dataType: 'json',
data: JSON.stringify(json)
}).done(function (data) {
success(data)
}).fail(function (data) {
fail(data)
})
}
...
左はjqueryのAJAX処理を簡単に使うヘルパー関数
引数
URL
JSON
リクエスト成功時の処理の関数
リクエスト失敗時の処理の関数
ブラウザからページ更新せずにサーバーに
通信したい場合にAJAXを利用する
jQueryのajax機能が最もメジャー

## Slide 147: JavaScript(クラスタ一覧画面描画の前半)
class IndexPage {
static updateClusterTable(){
const url = "/api/public/cluster/v1/clusters_status/"
Ajax.get(url, IndexPage.getStatusSuccess, IndexPage.getStatusFail)
}
static getStatusSuccess(data){
$("#cluster_table").empty()
let hrow = '<tr><th>Name</th><th>IPMI Mac</th><th>IPMI IP</th><th>Host IP</th><th>CVM IP</th>'
hrow += '<th>Cluster IP</th><th>Credential</th><th>Actions</th><th></th></tr>'
$("#cluster_table").append(hrow)
const existFilter = function(v){
return v.exist
}
for(let cluster of data){
const name = cluster.name
if(!cluster.success){
let row = `<tr><td>${name}</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td>`
row += `<td>-</td><td>-</td>`
row += `<td>please check fvms</td><td>${cluster.fvms}</td></tr>`
$("#cluster_table").append(row)
continue
}
テーブルの描画アップデートする関数
HTML側でインターバール呼び出しされる
クラスタステータス一覧を取得
取得成功時に別関数を呼び出す
情報取得成功時の
処理を定義した関数
表を空にする
表にヘッダー行を追加
クラスター一覧をループ処理
コレクターがクラスターの情報取得に失敗していたら、
その旨をテーブルに追加

## Slide 148: JavaScript(クラスタ一覧画面描画の後半)
const ipmi_mac = cluster.ipmi_mac_status.filter(existFilter).length + '/' + cluster.ipmi_mac_status.length
const ipmi_ip = cluster.ipmi_ip_status.filter(existFilter).length + '/' + cluster.ipmi_ip_status.length
const host_ip = cluster.host_ip_status.filter(existFilter).length + '/' + cluster.host_ip_status.length
const cvm_ip = cluster.cvm_ip_status.filter(existFilter).length + '/' + cluster.cvm_ip_status.length
const prism_ip = cluster.prism_ip_status
const prism_credential_status = cluster.prism_credential_status
let foundation_button = '<div class="dropdown">'
foundation_button += ' <button class="btn btn-danger dropdown-toggle" type="button" id="dropdownMenuButton" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">'
foundation_button += ' Foundation'
foundation_button += ' </button>'
foundation_button += ' <div class="dropdown-menu" aria-labelledby="dropdownMenuButton">'
for(let image of cluster.fvm_images){
foundation_button += ` <a class="dropdown-item" href="javascript:void(0);" onclick="IndexPage.doFoundationAll('${cluster.uuid}','${image}');">${image}</a>`
}
foundation_button += ' </div>'
foundation_button += '</div>'
const poweron_button = `<button type="button" class="btn btn-secondary" onclick="IndexPage.doPowerOn('${cluster.uuid}')">PowerOn</button>`
const poweroff_button = `<button type="button" class="btn btn-secondary" onclick="IndexPage.doPowerOff('${cluster.uuid}')">PowerOff</button>`
let row = `<tr><td>${name}</td><td>${ipmi_mac}</td><td>${ipmi_ip}</td><td>${host_ip}</td><td>${cvm_ip}</td>`
row += `<td>${prism_ip}</td><td>${prism_credential_status}</td>`
row += `<td>${foundation_button}</td><td>${poweron_button} ${poweroff_button}</td></tr>`
$("#cluster_table").append(row)
}
}
表の行を作成
Foundationボタンをクリックされた際に
APIを呼び出す関数(doFoundationAll)を呼ぶ
PowerOnボタンをクリックされた際に
APIを呼び出す関数(doPowerOn)を呼ぶ
行を表に追加

## Slide 149: リバースプロキシー(1)
ロードバランサー
  ウェブの入り口は1つ
  URLなどで裏のサーバーに処理を振り分ける
...
location / {
proxy_pass http://{{WEB_HOST}}:{{WEB_PORT}};
}
location /api/private/ {
return 403;
}
location /api/public/cluster/v1/ {
proxy_pass http://{{API_CLUSTER_STATUS_HOST}}:{{API_CLUSTER_STATUS_PORT}};
}
location /api/public/foundation/v1/ {
proxy_pass http://{{API_FOUNDATION_HOST}}:{{API_FOUNDATION_PORT}};
}
location /api/public/eula/v1/ {
proxy_pass http://{{API_EULA_HOST}}:{{API_EULA_PORT}};
}
...
/から始まるのはウェブサーバーへ
長いURL指定を優先
/api/privateはアクセス禁止
/api/public/cluster/v1/から始まるのは
clusterのAPIサーバーへ
/api/public/foundation/v1/から始まるのは
foundationのAPIサーバーへ
/api/public/eula/v1/から始まるのは
foundationのAPIサーバーへ

## Slide 150: リバースプロキシー(2)
サンプルではnginxのコンテナを利用
設定ファイルをシェルスクリプトで更新してから、nginxを起動
#!/bin/sh
sed -e "s/{{REVERSE_PROXY_PORT}}/$REVERSE_PROXY_PORT/g" /etc/nginx/nginx.tpl > /etc/nginx/nginx.conf
sed -i -e "s/{{WEB_HOST}}/$WEB_HOST/g" /etc/nginx/nginx.conf
sed -i -e "s/{{WEB_PORT}}/$WEB_PORT/g" /etc/nginx/nginx.conf
sed -i -e "s/{{API_CLUSTER_STATUS_HOST}}/$API_CLUSTER_STATUS_HOST/g" /etc/nginx/nginx.conf
sed -i -e "s/{{API_CLUSTER_STATUS_PORT}}/$API_CLUSTER_STATUS_PORT/g" /etc/nginx/nginx.conf
sed -i -e "s/{{API_FOUNDATION_HOST}}/$API_FOUNDATION_HOST/g" /etc/nginx/nginx.conf
sed -i -e "s/{{API_FOUNDATION_PORT}}/$API_FOUNDATION_PORT/g" /etc/nginx/nginx.conf
...
sed -i -e "s/{{API_BULK_HOST}}/$API_BULK_HOST/g" /etc/nginx/nginx.conf
sed -i -e "s/{{API_BULK_PORT}}/$API_BULK_PORT/g" /etc/nginx/nginx.conf
echo "======="
cat /etc/nginx/nginx.conf
echo "======="
exec nginx -g "daemon off;"

## Slide 151: コンテナ間の連携
コンテナは別のコンテナを利用して良い
BulkAction APIサーバーの動き
BulkAction
Foundation
EULA
Setup
(2)
(3)
(4)
(1) クラスタ構築依頼
(5) クラスタ構築完了
クライアント
(JavaScript)
REST APIで
他のAPI
サーバーを
順番に呼び出し

## Slide 152: Bulkactionsの実装
@app.route('/api/public/bulkactions/v1/foundation', methods=['POST'])
def handle_run():
try:
data = json.loads(flask.request.get_data().decode())
name = f'foundation-eula-setup for {data["cluster"]["name"]}'
task_uuid = str(uuid.uuid4())
parent_task_uuid = data['parent_uuid'] if ('parent_uuid' in data) else ''
data['parent_uuid'] = task_uuid
json_string = json.dumps(data)
urls = [
f'http://{API_FOUNDATION_HOST}:{API_FOUNDATION_PORT}/api/public/foundation/v1/run',
f'http://{API_EULA_HOST}:{API_EULA_PORT}/api/public/eula/v1/run',
f'http://{API_SETUP_HOST}:{API_SETUP_PORT}/api/public/setup/v1/run',
]
t = threading.Thread(target=do_bulkaction, args=(name, task_uuid, parent_task_uuid, urls, json_string))
t.start()
return flask.jsonify({'uuid': task_uuid})
except Exception as e:
print(traceback.format_exc())
return flask.jsonify({'error': str(e)}), 500
呼び出すAPI(タスク)を順に定義
スレッドでタスク群(API)を順次実行